## Januar 2013	     0313

# BAU 2013: Für Dach und Fassade

# Integriertes Solarsystem aus Photovoltaik-Modulen von VMZINC

# VMZINC aus Essen präsentiert auf der BAU in München dünnschichtige, flexible Photovoltaik-Module mit monokristallinem Silizium. VMZ Flexible kristalline Photovoltaik wird im industriellen Verfahren vollflächig auf vorprofilierte Zinkscharen verklebt. Das neue Solarsystem eignet sich aus gestalterischer Sicht durch die dünnschichtigen, integrierten Photovoltaik-Module optimal für vorbewitterte Dach- und Fassadenflächen.

# Die nur knapp fünf Millimeter starken Photovoltaik-Module erheben sich kaum über die vorprofilierten Zinkscharen, die in den Oberflächenausführungen Quartz-Zinc und Anthra-Zinc hergestellt werden. Eine elegante und zugleich leistungsstarke Lösung: Bei Fassadensystemen bieten die Photovoltaik-Module einen Ertrag von 17,2% und bei Dacheindeckungen von 13,8%. Über eine Laufzeit von 25 Jahren ist eine Leistung von 80% garantiert. Dieses Solarsystem trägt gemäß der aktuellen Energieeinsparverordnung (EnEV) von 2012 damit zur verbesserten Energiebilanz des Gebäudes bei.

# Für ebene oder gerundete Dächer mit einem Radius größer als 10 Metern und einer Dachneigung von 3° bis 60° gibt es vorprofilierte Scharen für die Stehfalzeindeckung. Verlegt werden kann auf vollflächiger hinterlüfteter Holzschalung mit einer Belüftungsraumhöhe von mindestens acht Zentimetern. Für Fassaden gibt es die Photovoltaik-Module zusätzlich zu den Steckfalzpaneelen auch als Winkelstehfalzsystem. Beide Varianten können auf Unterkonstruktionen aus Holz sowie auf Metall aufgebracht werden.

# Weitere Informationen sowie ausführliche Verlegeanleitungen können bei VMZINC per E-Mail (knut.koenig@vmzinc.com) oder telefonisch (0201/83606-0) angefragt werden.

Bildunterschrift:

Abbildung 1:

# VMZ Flexible kristalline Photovoltaik wird für ebene und 
gerundete Dächer als VMZ-Stehfalzdeckung angeboten.

Foto: VMZINC, Essen